## Slide 1
LED 遅延（ジッタ）計測結果
BPM 同期 LED の点灯タイミング誤差の分析
データ: jitter_log_*.csv 計 1,544 拍（2026-07-07〜07-08）
計測環境: Processing（draw() 60fps）

## Slide 2
全体サマリー（全 BPM 合計）
指標 | 値
サンプル数 | 1,544 拍（17 ファイル）
平均 | +7.6 ms
標準偏差 | 3.1 ms
最小 / 最大 | 0 ms / +20 ms
95 パーセンタイル（絶対値） | 12 ms
・負のジッタ（早く点灯）は 0 件 — ズレは常に遅れ方向
・約 70% が 6〜10 ms に集中。同期ズレの知覚閾値（20〜30 ms）未満

## Slide 3
BPM 別統計 と 60fps 量子化の理論値
BPM | 拍間隔 | 拍数 n | 平均 | 標準偏差 | 最大 | p95 | 理論値*
40 | 1500 ms | 14 | +2.5 ms | 2.2 ms | 9 ms | 9 ms | 0.0 ms
53 | 1132 ms | 20 | +3.4 ms | 3.5 ms | 16 ms | 9 ms | 1.3 ms
60 | 1000 ms | 62 | +4.0 ms | 4.5 ms | 20 ms | 16 ms | 0.0 ms
66 | 909 ms | 1,201 | +8.6 ms | 2.1 ms | 17 ms | 12 ms | 7.7 ms
79 | 759 ms | 95 | +8.2 ms | 1.7 ms | 15 ms | 11 ms | 7.7 ms
80 | 750 ms | 2 | +1.5 ms | 0.5 ms | 2 ms | 2 ms | 0.0 ms
100 | 600 ms | 10 | +1.6 ms | 2.2 ms | 7 ms | 7 ms | 0.0 ms
103 | 582 ms | 140 | +2.0 ms | 1.3 ms | 8 ms | 4 ms | 1.3 ms
* 理論値 = 拍間隔を 16.7 ms（60fps のフレーム周期）で割った余りから予測されるジッタ
全 BPM で実測平均が理論値 +1〜4 ms に一致 → 誤差の主因は draw() の 60fps 量子化

## Slide 4
まとめ
1 拍ごとのズレは 0〜20 ms・95% は 12 ms 以内 — 知覚閾値（20〜30 ms）未満
ズレは全件が遅れ方向で、BPM 別平均は理論値と一致 — 原因は draw() の 60fps 量子化
測定環境（Processing）由来の誤差であり、loop() が高速に回る実機 Arduino の LED はこれより正確
注意: ドリフト型更新のため遅れは毎拍累積する（BPM 66 で 1 分あたり約 0.5 秒）
改善案
① 実 LED も理想時刻基準（prevMillis += interval）で更新 → 累積を根本解消
② frameRate(240) を指定 → 時間分解能 16.7 ms → 4.2 ms（単発・累積とも約 1/4）

## Slide 5
考察ーLEDの点灯・輝度制御
25G1039 川瀬瑠音
今回の検証で点灯遅延が45ms
以内に収まることが確認された．
点灯遅延
Processing
draw()
60fps
60fps
60fps
60fps
誤差
誤差
誤差
誤差
←Arduinoからテンポ受信(BPM=66)